## Slide 1
Desenvolvimento de uma plataforma
vestível modular multissensor
baseada no ESP32-C6
Guilherme da Costa Franco
Engenharia Eletrônica
Orientador: Prof. Me. Leandro Schwarz
IFSC — Câmpus Florianópolis · 2026
Fonte da fotografia: acervo do autor (2026).
Notes: Tempo-alvo: 00:25
Mensagem: Apresentar o trabalho como uma solução de integração embarcada, não como um produto comercial.
Boa tarde. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma plataforma vestível modular multissensor baseada no ESP32-C6. O foco não foi apenas reunir sensores em um dispositivo: foi organizar hardware, tarefas, interface e serviços compartilhados de forma que os módulos permanecessem compreensíveis e que uma ausência local não impedisse as funções independentes.
Transição: Começo pelo problema que motivou essa arquitetura.

## Slide 2
Problema de engenharia
Sinais fisiológicos
MAX30102
PPG · FC · SpO₂
Ambiente
DS18B20 · LTR390
temperatura · luz · UV
Movimento
MPU/AK8963
heading · passos
→
Recursos comuns
INTEGRAÇÃO
I²C e SPI
FreeRTOS e prioridades
LVGL e memória
NVS e RTC
→
Riscos sistêmicos
• propagação de NACK
• interface sem resposta
• dependências no núcleo
• falha local interromper o sistema
Falha local não deve interromper funções independentes.
Fonte: elaborado pelo autor a partir do problema de pesquisa.
Notes: Tempo-alvo: 01:05
Mensagem: O problema surge da interação entre módulos, não do funcionamento isolado de cada sensor.
Os sensores usam protocolos e cadências diferentes. No sistema integrado, eles passam a disputar barramento, tempo de CPU, memória e espaço de interface. Uma falha de comunicação ou uma dependência espalhada pode deixar de ser local e afetar todo o firmware. Portanto, o problema foi integrar essa heterogeneidade sem concentrar o processamento no núcleo e sem permitir que a ausência de um sensor externo bloqueasse as demais funções.
Transição: A partir desse problema, defini um objetivo orientado à arquitetura e à evidência.

## Slide 3
Objetivo e contribuição
Objetivo geral
Integrar sensores, interface e serviços compartilhados em uma plataforma vestível modular baseada no ESP32-C6.
Arquitetura
MODULAR
Contrato init/create/show
Driver, processamento e tela
Serviços compartilhados no núcleo
Implementação
EXECUTÁVEL
Placa protótipo autoral
Invólucro impresso em 3D
Quatro páginas de navegação
Avaliação
RASTREÁVEL
Build e análise estática
Ensaios funcionais
Limitações explicitadas
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos objetivos e contribuições do trabalho.
Notes: Tempo-alvo: 00:50
Mensagem: A contribuição é a organização concreta da integração, sustentada por protótipo e evidências.
O objetivo foi projetar e implementar a plataforma, integrando sensores heterogêneos, interface e serviços compartilhados, e observar estruturalmente a extensibilidade e o comportamento com módulos ausentes. A contribuição aparece em três frentes: uma arquitetura modular executável, um protótipo físico completo e uma avaliação que separa o que foi medido, o que foi observado qualitativamente e o que permaneceu fora do escopo.
Transição: Antes do firmware, apresento o hardware que efetivamente foi construído.

## Slide 4
Protótipo realizado
Placa protótipo autoral + invólucro impresso em 3D
Elementos realizados na versão final
Fonte: acervo e projeto do autor (2026).
Notes: Tempo-alvo: 01:00
Mensagem: Placa e invólucro pertencem ao resultado implementado, não ao roadmap.
A integração deixou a protoboard e foi transferida para uma placa protótipo autoral. O XIAO ESP32-C6 permaneceu acoplado ao Round Display e os módulos foram distribuídos na placa. Também foi fabricado um invólucro por impressão 3D. As renderizações mostram as duas faces previstas e a fotografia registra a placa em funcionamento. A caracterização mecânica e ambiental do invólucro não integrou os ensaios, mas a construção foi realizada.
Transição: O desenvolvimento desse conjunto seguiu um ciclo incremental e regressivo.
Corte: Se o tempo estiver acima do planejado, omitir a descrição individual das faces da placa.

## Slide 5
Método incremental
Fonte: elaborado pelo autor a partir do método empregado no projeto.
Notes: Tempo-alvo: 00:35
Mensagem: O método articula evidência isolada, integração e regressão em um ciclo de retorno.
Esta é a visão completa do método. Ele está organizado em três faixas de evidência: primeiro o componente é compreendido e verificado isoladamente; depois suas responsabilidades são separadas e ele é integrado à plataforma; por fim, as funções existentes passam por regressão. Os retornos tracejados mostram que um conflito faz o trabalho voltar à etapa responsável, em vez de seguir adiante com uma integração instável.
Transição: Amplio primeiro a faixa que produz a evidência de teste isolado.

## Slide 6
Método: evidência de teste isolado
Compreender
interface · configuração
restrições de operação
Controlar variáveis
firmware standalone
logs e dados brutos
Critério de avanço
aquisição e tratamento
verificados isoladamente
Fonte: elaborado pelo autor a partir do método empregado no projeto.
Notes: Tempo-alvo: 00:35
Mensagem: O módulo só avança após aquisição e tratamento funcionarem fora do firmware integrado.
O primeiro recorte começa no datasheet e na interface elétrica ou lógica do componente. Em seguida, o teste standalone permite controlar configuração, comunicação e dados brutos com poucas variáveis externas. A terceira etapa verifica aquisição e tratamento isolados e produz uma evidência específica daquele módulo. Essa separação ajuda a distinguir um defeito do sensor ou do driver de um conflito introduzido pela integração.
Transição: Com a evidência isolada, o trabalho passa à estruturação, integração e regressão.

## Slide 7
Método: integração, regressão e retorno
Fonte: elaborado pelo autor a partir do método empregado no projeto.
Notes: Tempo-alvo: 00:35
Mensagem: A integração separa responsabilidades e sempre termina em regressão das funções existentes.
No segundo recorte, o código é dividido entre driver, processamento e apresentação, adaptado ao contrato comum e integrado ao núcleo e à interface. Depois vêm inicialização, resposta da interface, logs e continuidade das funções já existentes. Se aparecer conflito de barramento, temporização, memória ou interface, o diagnóstico define o ponto de retorno. Esse ciclo foi influenciado pela minha experiência com testes e regressão em sistemas embarcados.
Transição: O resultado desse processo é a arquitetura implementada.

## Slide 8
Arquitetura implementada
Fonte: elaborado pelo autor a partir do firmware integrado.
Notes: Tempo-alvo: 01:25
Mensagem: O núcleo compõe e coordena; cada módulo conserva hardware, processamento, estado e tela.
No nível superior, o núcleo inicializa serviços, cria menus e despacha a atualização da tela ativa. Os módulos sensoriais possuem driver, processamento e apresentação próprios. O I²C, o LVGL e a NVS aparecem como serviços compartilhados. O contrato recorrente é inicializar, criar e exibir. Essa composição é explícita em main.c: trata-se de modularidade estática e localizada, não de um sistema de plugins descobertos automaticamente.
Transição: Como o ESP32-C6 está em configuração unicore, essa arquitetura também depende de concorrência bem coordenada.

## Slide 9
Concorrência e barramento compartilhado
1. Exclusão
task → mutex I²C
→
2. Transação
sucesso ou NACK
→
3. Recuperação
i2c_master_bus_reset()
→
4. Liberação
próxima transação
Fonte: elaborado pelo autor a partir de main.c, tarefas dos módulos e i2c_recover.c.
Notes: Tempo-alvo: 01:20
Mensagem: Prioridades preservam a interface; mutex e recuperação protegem o recurso compartilhado.
O FreeRTOS opera em um único núcleo. A tarefa gráfica tem prioridade 4, as aquisições prioridade 3 e a captura prioridade 2. O I²C é compartilhado pelo toque, RTC e sensores. Cada driver recebe o mesmo mutex, que oferece herança de prioridade. Após erro de transação, o firmware reinicializa o controlador do barramento. Antes de criar o driver, também tenta liberar SDA presa com pulsos em SCL e uma condição de parada.
Transição: Com essa infraestrutura, a integração de módulos pode ser analisada de forma localizada.
Corte: Se houver atraso, citar apenas prioridades 4 e 3 e resumir a recuperação em uma frase.

## Slide 10
Extensibilidade e contenção de falhas
Reutilização
678 linhas
6 arquivos preservados
Composição explícita
6 pontos
fora da pasta do módulo
Sensores ausentes
sem falha
remoção em arranjos
funções mantidas
Fonte: firmware integrado e ensaios de sensores ausentes.
Notes: Tempo-alvo: 00:40
Mensagem: A modularidade foi sustentada por reutilização, pontos de integração explícitos e ensaios com sensores ausentes.
A visão completa transforma o método em um procedimento concreto para acrescentar sensores. O fluxo parte dos requisitos, passa pelo teste isolado e pela composição explícita no núcleo, e termina em compilação, teste com o sensor ausente e regressão. Ao lado estão as três evidências usadas neste trabalho: 678 linhas reutilizadas, seis pontos externos de composição e operação preservada nos arranjos de sensores ausentes.
Transição: Agora amplio como o módulo é preparado e composto na plataforma.

## Slide 11
Extensibilidade: preparar e compor
Fonte: elaborado pelo autor a partir do firmware integrado.
Notes: Tempo-alvo: 00:40
Mensagem: Um novo sensor entra pela borda do sistema e adere a contratos e serviços já definidos.
Neste recorte, primeiro são definidos interface, alimentação, pinos, endereço e período de aquisição. O standalone verifica detecção, leitura e tratamento de erro. O módulo então separa hardware, processamento e tela. Se utilizar um recurso comum, recebe os handles e mecanismos existentes; se tiver transporte próprio, o acesso permanece encapsulado. Por fim, o núcleo compõe ciclo de vida, menu, callback, atualização da tela e diretórios de build. Os pontos externos são explícitos e localizados.
Transição: A última faixa verifica se essa extensão permanece contida quando o sensor não está disponível.

## Slide 12
Contenção de falhas e regressão
Sensor ausente
remoção individual e
em diferentes arranjos
Operação observada
sem panic, watchdog ou
reinicialização espontânea
Regressão
funções independentes
permaneceram operantes
Fonte: firmware integrado e ensaios de sensores ausentes.
Notes: Tempo-alvo: 00:40
Mensagem: A ausência do sensor é testada antes de aprovar a regressão das funções existentes.
Depois de compilar e inicializar, o procedimento remove o sensor e verifica se a indisponibilidade fica contida. No projeto, cada componente externo foi removido individualmente e também em diferentes arranjos. Nessas condições, não ocorreram panic, watchdog ou reinicialização espontânea, e as funções independentes continuaram operando. A aprovação não significa tolerância universal a falhas: significa que a ausência física ensaiada não bloqueou o núcleo nem os demais módulos. Se a regressão falhar, o fluxo retorna à etapa responsável.
Transição: Com o caminho de extensão e contenção definido, mostro o sistema em execução.

## Slide 13
Demonstração ao vivo
1. Interface e menus
→
2. Iniciar PPG
→
3. Girar a bússola
Rota-alvo: 1 min 50 s · contingência estática incorporada
Fonte das capturas: firmware executável e acervo do autor (2026).
Notes: Tempo-alvo: 01:50
Mensagem: Mostrar a integração real por uma rota curta e previsível.
A demonstração começa na tela principal. Abro o menu e percorro as quatro páginas para mostrar a organização funcional. Em VITAIS, abro o PPG e inicio a aquisição. Enquanto o estimador de DC converge, observo que a FIFO desacopla a taxa de amostragem das transações e que o processamento separa DC e AC em uma tarefa própria. Se não houver valor em doze segundos, sigo sem esperar. Depois retorno, abro a bússola e giro o protótipo para mostrar a resposta direcional.
Transição: A demonstração mostra execução; agora apresento como essa solução foi avaliada.
Corte: Se o protótipo falhar, narrar as três capturas deste slide em no máximo 25 segundos.

## Slide 14
Como a solução foi avaliada
Análise estática
678 linhas
Contrato e dependências
Reutilização do MAX30102
Pontos externos ao módulo
Build final
74,79%
Partição de aplicação: 1 MiB
Folga: 264.336 bytes
Pool LVGL: 96 KiB
Ensaios
sem falha
Sensores e interface
RTC e corrente total
Ausências sem impedir funções independentes
Implementado ≠ ensaiado ≠ proposto
Fonte: elaborado pelo autor a partir do build, análise do firmware e caderno de ensaios.
Notes: Tempo-alvo: 01:15
Mensagem: A avaliação combinou estrutura do código, enquadramento de recursos e ensaios funcionais.
A análise estática verificou contrato, dependências e reutilização. O build limpo verificou o enquadramento global na partição: 784.240 bytes, ou 74,79 por cento de um mebibyte. Os ensaios funcionais verificaram interface, sensores, RTC, corrente e operação degradada. CPU e heap por cenário, falhas I²C induzidas e descarga completa não foram medidos e não são apresentados como resultados.
Transição: Primeiro, mostro o resultado do módulo com o pipeline mais complexo: o PPG.

## Slide 15
PPG: linha de base e espectro
Síntese
DC acompanha a linha de base
IR acima de 5 Hz: 2,2%
FC dominante: ≈84 BPM
Ganho no detector: não medido
Limitação de banda ≠ ganho de exatidão
Fonte: elaborado pelo autor a partir do CSV do ensaio standalone; FC em BPM.
Notes: Tempo-alvo: 01:25
Mensagem: A estimativa DC acompanhou a linha de base; o passa-baixa limitou a banda, mas teve efeito global discreto neste registro.
No painel superior, o eixo vertical representa contagens do conversor, e não batimentos por minuto. Portanto, cerca de 86 mil contagens não significam 86 BPM: esse valor representa a intensidade óptica infravermelha recebida pelo sensor. A linha preta é o IR bruto e a linha âmbar é a estimativa DC, que acompanha as variações lentas da linha de base. A pulsação aparece como uma pequena modulação sobre esse nível elevado, e a frequência cardíaca é obtida pelo intervalo entre pulsos, não pela amplitude do ADC. No painel inferior, comparo o conteúdo espectral antes e depois do passa-baixa na mesma escala. Na faixa analisada, as curvas permanecem próximas; acima do corte de 5 hertz, a curva vermelha apresenta menor potência. A componente principal próxima de 1,40 hertz equivale a aproximadamente 84 BPM, porque 1,40 vezes 60 resulta em 84. Somente 2,2 por cento da energia do IR estava acima de 5 hertz, por isso o efeito global foi discreto. Entre 5 e 10 hertz, a potência foi reduzida em aproximadamente 5,7 decibéis, enquanto cerca de 98 por cento do RMS foi preservado. Assim, os gráficos comprovam o acompanhamento da linha de base e a limitação de banda, mas não demonstram ganho de exatidão no detector, pois ele não foi comparado de forma controlada com e sem esse filtro.
Transição: Os demais sensores foram avaliados com protocolos proporcionais às suas grandezas.

## Slide 16
Resultados dos demais sensores
DS18B20 — temperatura
Δ −0,9 °C
22,5 °C no protótipo × 23,4 °C no comparador
um ponto; resposta térmica funcional
LTR390 — iluminância
0 → ~52 klux
do escuro ao sol direto
teto da configuração de ganho 3× e 18 bits
Bússola — heading
+16° / +22°
comparação em duas orientações
versão de ensaio referida ao norte magnético
Pedômetro — 100 m
131 / 133
manual: 140 / 140
protótipo: erro médio de −5,7%
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos ensaios funcionais registrados.
Notes: Tempo-alvo: 02:00
Mensagem: Todos responderam às grandezas; o alcance de cada resultado permanece delimitado pelo procedimento.
Na temperatura, o DS18B20 indicou 22,5 graus e o comparador 23,4, diferença de menos 0,9 grau em um único ponto, além de responder a aquecimento e resfriamento. O LTR390 acompanhou cerca de cinco ordens de grandeza e saturou próximo de 52 quilolux na configuração usada. Na bússola, as duas orientações diferiram 16 e 22 graus da comparação magnética. No percurso de 100 metros, a contagem manual foi 140 e o protótipo registrou 131 e 133 passos. São evidências funcionais, não generalizações populacionais ou metrológicas.
Transição: Além dos sensores, foram observados RTC e consumo total do sistema.
Corte: Se houver atraso, dizer apenas a métrica grande e a limitação de cada cartão.

## Slide 17
RTC e consumo
RTC desligado
~2 s
CR927 manteve a contagem
um intervalo de 24 h
Consumo total
90–210 mA
nove cenários medidos
sem curva de descarga
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos ensaios de RTC e corrente total.
Notes: Tempo-alvo: 01:00
Mensagem: O RTC manteve a base temporal; a corrente total variou conforme o cenário, sem ensaio de descarga.
Depois de 24 horas com o sistema desligado, a bateria CR927 preservou o RTC e foi observado atraso próximo de dois segundos. A corrente total variou de 90 miliampères na tela PPG parada a 210 miliampères com o PPG medindo. Esses valores caracterizam cenários completos; não isolam o consumo de cada sensor. Como não houve descarga completa, não apresento autonomia medida.
Transição: Essas limitações conduzem diretamente ao roadmap.

## Slide 18
Limitações e roadmap
1. Robustez
CPU e heap por cenário
Memória incremental
Falhas I²C induzidas
Ensaio prolongado
Descarga completa
2. Energia
Controle do backlight
Desligamento seletivo
Modos de sono
Despertar pelo RTC
Contador de coulombs
3. Expansão
microSD e histórico
Wi-Fi e Bluetooth
GNSS com RTK
Segurança e consumo
Coordenação do SPI
4. Algoritmos
Tilt compensation
Soft-iron matricial
Pedômetro adaptativo
Qualidade do PPG
Registro de módulos
Fonte: elaborado pelo autor a partir das limitações e trabalhos futuros.
Notes: Tempo-alvo: 01:20
Mensagem: Cada proposta futura deriva de uma limitação observada ou de uma expansão tecnicamente compatível.
A primeira prioridade é caracterizar robustez: CPU, heap, memória incremental, falhas I²C induzidas, ensaio prolongado e descarga. Em energia, devem ser avaliados backlight, desligamento seletivo, sono e contador de coulombs. Em expansão, microSD exige resolver o conflito do GPIO20 com o DS18B20 e coordenar o SPI; Wi-Fi e Bluetooth exigem medir consumo e concorrência; RTK depende de antena e fonte de correções. Nos algoritmos, entram tilt compensation, calibração magnética matricial, persistência do pedômetro e qualidade do PPG.
Transição: Com esse alcance definido, retomo o que foi efetivamente concluído.
Corte: Aos 18:30, encerrar este slide após citar as quatro frentes, sem detalhar microSD ou RTK.

## Slide 19
Conclusões
Integração realizada
executável
Placa e invólucro
Quatro módulos sensoriais
Interface e RTC
Arquitetura
678 linhas
Reutilizadas sem alteração
Serviços compartilhados
Mudanças localizadas
Evidência
atingido
Objetivo central
Build enquadrado
Ensaios delimitados
Uma base concreta para evoluir a integração multissensor no ESP32-C6.
Fonte: síntese elaborada pelo autor.
Notes: Tempo-alvo: 01:10
Mensagem: O objetivo foi atingido como plataforma de integração modular, com evidências coerentes com o escopo.
O trabalho entregou uma plataforma vestível funcional, com placa protótipo, invólucro e quatro páginas de interface. A arquitetura separou núcleo, serviços, drivers, processamento e telas. O estudo do MAX30102 mostrou reutilização localizada; o build coube na partição; e a remoção individual e combinada dos sensores externos não impediu as funções independentes nas condições ensaiadas. Os ensaios sensoriais demonstraram funcionamento e orientaram limitações concretas. Assim, a principal contribuição é uma base executável e evolutiva para integração multissensor no ESP32-C6.
Transição: Obrigado. Fico à disposição para as perguntas.
Corte: Aos 19:30, usar apenas: objetivo atingido, arquitetura implementada, build enquadrado e contenção funcional observada.

## Slide 20
Obrigado
Perguntas?
Guilherme da Costa Franco
Engenharia Eletrônica · IFSC
Fonte da fotografia: acervo do autor (2026).
Notes: Tempo-alvo: 00:10
Mensagem: Encerrar sem acrescentar conteúdo novo.
Obrigado. Fico à disposição para as perguntas.
Transição: Usar os slides de apoio conforme o tema levantado pela banca.

## Slide 21
Mapa completo de navegação
APOIO TÉCNICO
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos callbacks e telas do firmware corrente.
Notes: Slide de apoio
Mensagem: Confirmar as quatro páginas e os retornos das telas.
A interface possui quatro páginas: VITAIS, LUZ/UV, MOVIMENTO e CONFIGS. Cada tela retorna à página que a originou; calibração, hora e data são fluxos auxiliares.
Transição: Retornar à pergunta da banca.

## Slide 22
Tarefas, prioridades e cadências
APOIO TÉCNICO
Fonte: elaborado pelo autor a partir do firmware e sdkconfig.
Notes: Slide de apoio
Mensagem: Responder perguntas de RTOS sem afirmar paralelismo ou deadline rígido.
FreeRTOS unicore, tick de 100 Hz. LVGL prioridade 4; aquisições prioridade 3; captura prioridade 2; idle prioridade 0. O despacho da tela ativa ocorre a cada 500 ms. Não houve análise formal de pior caso.
Transição: Retornar à pergunta da banca.

## Slide 23
I²C: elétrica, endereços e recuperação
APOIO TÉCNICO
Fonte: elaborado pelo autor com base no firmware e em NXP UM10204.
Notes: Slide de apoio
Mensagem: Distinguir open-drain, exclusão mútua e recuperação do controlador.
O barramento opera a 100 kHz em GPIO22/23. Open-drain depende de pull-up e tempo de subida RC. O mutex resolve concorrência de software; a recuperação trata linha/controlador após falha. A taxa de sucesso sob falhas deliberadamente induzidas não foi medida.
Transição: Retornar à pergunta da banca.

## Slide 24
Parâmetros finais dos sensores
APOIO TÉCNICO
MAX30102
0x57 · 100 Hz · 18 bits
SPO2_CONFIG 0x67
LEDs 0x24 ≈ 7,2 mA
DS18B20
GPIO20 · 1-Wire/RMT
11 bits · 375 ms
EMA 0,50
LTR390
0x53 · 18 bits/100 ms
ganhos ALS 3× / UVS 18×
3 amostras de settling
MPU/AK8963
0x68 / 0x0C · 100 kHz
magnetômetro 16 bits
12 setores · NVS compass/cal
Pedômetro
~50 Hz · EMA 0,2
limiar 1,15 g
histerese 0,05 g · 300 ms
Fonte: firmware integrado em Codigos/IDroid/main/.
Notes: Slide de apoio
Mensagem: Fornecer os valores confirmados no firmware final.
Usar esta lâmina apenas quando a banca pedir parâmetros. Não misturar valores dos projetos standalone com a integração final.
Transição: Retornar à pergunta da banca.

## Slide 25
Calibração magnética e limitações
APOIO TÉCNICO
Fonte: elaborado pelo autor com base em Renaudin, Afzal e Lachapelle (2010) e no firmware.
Notes: Slide de apoio
Mensagem: Explicar o que a correção diagonal faz e o que ela não faz.
A coleta cobre 12 setores e atualiza mínimos e máximos. Offsets recentram a nuvem e escalas diagonais equalizam os eixos. Não há matriz completa de soft-iron nem tilt compensation. Cancelar preserva a calibração válida.
Transição: Retornar à pergunta da banca.

## Slide 26
Memória e build final
APOIO TÉCNICO
Partição
1.048.576 bytes
valor da configuração final
Binário gravável
784.240 bytes
valor da configuração final
Ocupação
74,79%
valor da configuração final
Folga
264.336 bytes
valor da configuração final
Pool LVGL
96 KiB
valor da configuração final
DIRAM estática
179.360 bytes
valor da configuração final
Não medido
heap e CPU por cenário · memória incremental por módulo
Fonte: build limpo, relatório size e mapa estático da versão final.
Notes: Slide de apoio
Mensagem: Separar capacidade física, partição, imagem, mapa estático e heap dinâmico.
A placa possui 4 MiB físicos; a configuração usa tabela single-app e partição de 1 MiB. O binário ocupa 784.240 bytes. O mapa estático de DIRAM não equivale ao heap livre, e não foi medido incremento por módulo.
Transição: Retornar à pergunta da banca.

## Slide 27
Ensaios e alcance das evidências
APOIO TÉCNICO
Arquitetura
diff, build e remoção de sensores
localização e contenção nas condições testadas
PPG
CSV + oxímetro/Amazfit
coerência funcional; não validação clínica
Temperatura
um ponto + transientes
estabilidade/resposta; não calibração
LTR390
ambientes + lanternas
resposta qualitativa e saturação da configuração
Bússola
duas orientações
resposta direcional; não exatidão geral
Pedômetro
um usuário, duas passagens
resultado daquele cenário
Energia
corrente total em nove cenários
sem decomposição e sem autonomia medida
Fonte: caderno de ensaios e capítulo de Resultados e Discussão.
Notes: Slide de apoio
Mensagem: Responder com a categoria correta de evidência para cada resultado.
Os instrumentos de consumo não formam cadeia metrológica rastreável. O alcance correto varia entre análise estática, teste funcional, comparação de plausibilidade e medição de corrente total.
Transição: Retornar à pergunta da banca.

## Slide 28
Referências técnicas principais
APOIO TÉCNICO
Plataforma, RTOS e interfaces
• ESPRESSIF SYSTEMS. ESP32-C6 series datasheet. Version 1.5, 2025.
• ESPRESSIF SYSTEMS. ESP-IDF Programming Guide v5.5.1: I2C, SPI, RMT, NVS e watchdogs, 2025.
• FREERTOS. The FreeRTOS kernel book, 2026.
• NXP SEMICONDUCTORS. UM10204: I2C-bus specification and user manual. Rev. 7.0, 2021.
• NXP SEMICONDUCTORS. PCF8563: real-time clock/calendar. Rev. 11.1, 2026.
Sensores e processamento
• ANALOG DEVICES. MAX30102 datasheet e Application Note 6409, 2018.
• ANALOG DEVICES. DS18B20 programmable resolution 1-Wire digital thermometer. Rev. 6, 2019.
• LITE-ON TECHNOLOGY. LTR-390UV-01 datasheet. Rev. C, 2024.
• TDK INVENSENSE. MPU-9250 product specification e register map, 2016–2017.
• AKM. AK8963: 3-axis electronic compass, 2013.
• RENAUDIN; AFZAL; LACHAPELLE. Complete triaxis magnetometer calibration, 2010.
• LVGL. Documentation v8.3: Objects e Drawing, 2023.
Referências completas: Rascunho/TCC_COMPLETO.tex. Acesso em: 1 jul. 2026.
Notes: Slide de apoio
Mensagem: Indicar as fontes primárias usadas nas decisões e conceitos.
As referências completas e os acessos em 1º de julho de 2026 constam na monografia.
Transição: Retornar à pergunta da banca.